## Slide 1
컴퓨터공학과
이민재
What is SLAM? And why?
SLAM의 수학적 모델링과 그 이해

## Slide 2
경상국립대학교 컴퓨터공학과 이민재
사전 지식
카메라, LiDAR 센서 등의 하드웨어 장비들은 반드시 노이즈(오차)가 있다.
마르코프 체인 : 현재 상태는 과거 상태를 기반으로 구성된다.
SLAM은 Simultaneous Localization and Mapping 의 약자이고 그 뜻은 ‘위치추정과 지도작성을 동시에 한다‘ 이다.
물체의 움직이는 것에 대해 Rotation, translation으로 표현할 수 있다.
그래프 자료구조(V, E)

## Slide 3
경상국립대학교 컴퓨터공학과 이민재
다루고자 할 내용
모션 모델(Motion Model)
관측 모델(Observation Model)
SLAM 상태(State)
믿음과 불확실성(Belief and Uncertainty)
공동 추정(Joint Estimation)
MAP
Graph Based SLAM

## Slide 4
경상국립대학교 컴퓨터공학과 이민재
모션 모델(Motion Model)
로봇(r)의 모션 모델을 2D로 간소화
x좌표, y좌표, 각도로 표현
t-1 시점 때
u라는 조종 명령(control)을 받고 이동하면
t 시점 때의 결과를 얻는 함수 f
이동 오차는

## Slide 5
경상국립대학교 컴퓨터공학과 이민재
관측 모델(Observation Model)
로봇(r)의 관측 모델을 2D로 간소화
현재 모션 모델, 랜드마크, 오차로 표현
world coordinate system 기준

## Slide 6
경상국립대학교 컴퓨터공학과 이민재
SLAM 상태(State)
SLAM의 ‘상태(State)’ 라는 것을
로봇의 모션 모델과
랜드마크 벡터를 이용하여
정의한다.

## Slide 7
경상국립대학교 컴퓨터공학과 이민재
믿음과 불확실성(Belief and Uncertainty)
믿음? -> 확률 분포 -> 믿을만하다? -> 확률이 높다.(=불확실성이 낮다)
a. Pose(모션 모델, [R|t]) 확률 분포
b. Map(관측 모델, 지도) 확률 분포
a + b = state의 확률 분포

## Slide 8
경상국립대학교 컴퓨터공학과 이민재
오차는 적을수록 좋다.
모션 모델
관측 모델

## Slide 9
경상국립대학교 컴퓨터공학과 이민재
오차는 적을수록 좋다.
모션 모델
관측 모델
모션 모델
관측 모델

## Slide 10
경상국립대학교 컴퓨터공학과 이민재
공동 최적화(Joint Optimization)
모션 모델만 믿거나(최적화하거나), 관측 모델만 믿는 등(최적화하는 등) 한 쪽만 믿어선(최적화해선) 안된다.
모션 모델 - f
관측 모델 - g
(f+g)
(f+g)

## Slide 11
경상국립대학교 컴퓨터공학과 이민재
공동 최적화(Joint Optimization)
모션 모델만 믿거나(최적화하거나), 관측 모델만 믿는 등(최적화하는 등) 한 쪽만 믿어선(최적화해선) 안된다.
모션 모델과, 관측 모델을 동시에 모두 최적화 되도록 해야한다.
Simultaneously
Mapping
Localization
 SLAM
‘직전 시점 t-1 까지 모인 데이터를 활용’ 하여
현재 시점 t에 대해 가장 높은 확률(belief)을 가지는 State를 찾는다.
 MAP estimation
Maximum-a-posteriori estimation
Belief가 최대가 되도록 사후 추론

## Slide 12
경상국립대학교 컴퓨터공학과 이민재
Graph Based SLAM
Graph는 Vertex와 Edge로 이루어진 자료구조.
SLAM을 Graph 구조로 표현:
Vertex에 ‘포즈(x)’ / ‘랜드마크(l)’ 를 넣고,
Edge에 ‘모션’ / ‘관측’을 넣는다면?

## Slide 13
경상국립대학교 컴퓨터공학과 이민재
Graph Based SLAM
Graph는 Vertex와 Edge로 이루어진 자료구조.
Vertex에 ‘포즈(x)’ / ‘랜드마크(l)’ 를 넣고,
Edge에 ‘모션’ / ‘관측’을 넣는다면?

## Slide 14
경상국립대학교 컴퓨터공학과 이민재
Frontend & Backend
프론트엔드
-> 그래프 Vertex 생성
백엔드
-> 그래프 최적화

## Slide 15
경상국립대학교 컴퓨터공학과 이민재
Drift / Loop Closure

## Slide 16
경상국립대학교 컴퓨터공학과 이민재
Graph Based SLAM Optimization
cameras + points <<< projections
 최소제곱법으로 solve

## Slide 17
경상국립대학교 컴퓨터공학과 이민재
QnA
What is SLAM? And why?
SLAM의 수학적 모델링과 그 이해
목차
모션 모델(Motion Model)
관측 모델(Observation Model)
SLAM 상태(State)
믿음과 불확실성(Belief and Uncertainty)
공동 추정(Joint Estimation)
MAP
Graph Based SLAM
발표 주제