## Slide 1: Multi SLAM System을 이용한 축소현실 구현방안 연구
배지호, 이민재, 김웅식

## Slide 3: 축소현실 개발
축소세계 구축
좌표계 통제가 가능한 SLAM기술
카메라 로컬리제이션 기술
축소세계의 실시간 3차원 추적 기술
정보 지역화 기술

## Slide 4: Multi SLAM System
SLAM
Map
SLAM1
SLAM3
SLAM2
Coordinate transform system
Map3
Main Map
Map2

## Slide 5: Coordinate transform system
Multi SLAM 시스템이 공유하는 Aruco마커를 이용한 좌표 변환 시스템
Object Coordinate
Object Coordinate
[R|T](Marker)
[R|T](Marker)
Coordinate transform system
wanted
SLAM1
SLAM2
Aruco marker

## Slide 6: 축소현실 구현
(a) 현실세계 – SLAM1
(c) 카메라 1의 시점 – SLAM2
Coordinate transform system
(b) 사용자의 축소 세계 - vuforia
(d) 사용자의 시점

## Slide 7: 축소현실 구현
main map
카메라 1 – sub map1
Reduce map
카메라 3 – sub map3
카메라 2 – sub map2
User View
Coordinate transform system
Coordinate transform system
Vuforia

## Slide 8: 개발 현황 – SLAM System
ORB SLAM2
Aruco Marker

## Slide 9: 축소현실 구현 – SLAM System
Aruco마커 [R|T] 계산기능 추가

## Slide 10: Coordinate transform system 구현 가능성 실험 1
(a) 현실세계 – SLAM1
(c) 카메라 1의 시점 – SLAM2
Coordinate transform system
(b) 사용자의 축소 세계 - vuforia
(d) 사용자의 시점

## Slide 11: Coordinate transform system 구현 가능성 실험 1
Marker 1 (기준마커)
Marker 2 (person)
Slam 1 에서 Marker1, marker 2 (person)의 [R|T]s1 값 계산
Slam 2 에서 Marker1, marker 2 (person)의 [R|T]s2 값 계산
Slam 2 에서의 marker2 의 좌표를 Slam 1으로 좌표로 변환 (Coordinate transform system )
Slam 1 에서 Marker2 (person) 의 좌표와 3에서 변환된 좌표 비교
실험 시나리오
(c) 카메라 1의 시점 – SLAM2
(a) 현실세계 – SLAM1 (Main map)

## Slide 12: Coordinate transform system 구현 가능성 실험 1
slam1
slam2
marker 1
marker 2
Tm2s1 = Rm1s1 * Rs2m1 * (Tm2s2 - Tm1s2) + Tm1s1
s1
s2
<- m1
<-m2
<- m1
<-m2

## Slide 13: Coordinate transform system 구현 가능성 실험 1
실험 결과
Slam 1에서 Marker 2의 좌표 : [-0.178851649, 0.164636791, 0.310691178]
Slam 2에서 변환된 Marker 2의 좌표 : [-0.197342503, 0.155579380, 0.318472691]
L2-Distance : 0.0220114
Marker 1 slam1 world size : 0.04714
Marker 2 slam1 world size : 0.03878
Marker real size : 155mm

## Slide 14: Coordinate transform system 구현 가능성 실험 1
실험 결과

## Slide 15: Coordinate transform system 구현 가능성 실험 2
Vuforia 마커 연동

## Slide 16: 축소현실 개발
축소세계 구축
좌표계 통제가 가능한 SLAM기술
카메라 로컬리제이션 기술
축소세계의 실시간 3차원 추적 기술
정보 지역화 기술

## Slide 17: 정보 지역화 기술 구현 계획
1. Yolov5 segmentation을 이용한 masking

## Slide 18: 정보 지역화 기술 구현 계획
2. 이미지 feature 추출

## Slide 19: 정보 지역화 기술 구현 계획
3. Visual slam을 이용한 3d좌표 연산

## Slide 20: 개발 현황 - 정보 지역화 기술
Pybind11을 이용한 c++ 환경에서 DeepLabV3 segmentation

## Slide 21: 향후 계획
deepLabV3 -> Yolov5-seg 모델로 변경
ORB SLAM2에 Yolov5-seg 기능 추가 (사람 위치 추적 기능 추가)
ORB SLAM2에 socket통신 기능 추가
Unity(Vuforia)에 socket통신 기능 추가
Coordinate transform system 서버 구현